## Slide 1
B23.1机房专线接入与互联架构建议
面向客户数据中心双 100G 专线接入的拓扑、冗余、安全与设备建议
项目输入
机房：B23.1
客户数据中心互联
2 条 100G 专线
核心目标
拓扑清晰
安全可控
自动切换
推荐方向
L3 互联
双边界 + 双核心
主备优先
两条专线必须尽量做到物理路径隔离
不建议大范围 L2 拉通，优先 L3 + BGP/BFD
边界控制与核心业务网络分层，避免直接打入生产核心
SiowAI 方案草案 · 2026-04-18

## Slide 2
1. 物理拓扑建议
客户数据中心 -> MMR -> B23.1 -> 边界/核心
客户数据中心
对端业务网络
双 100G 出口
MMR-A
专线 A 落地
MMR-B
专线 B 落地
Edge-1
边界设备 1
100G
Edge-2
边界设备 2
100G
Core-1
核心/汇聚 1
Core-2
核心/汇聚 2
业务区
服务器
存储
安全域
建议两条专线从客户侧到 MMR 再到 B23.1 全程尽量做到物理隔离。
MMR 到 B23.1 最好继续使用两条独立光纤路径/桥架
Edge-1 / Edge-2 分别接入双核心，避免单点
边界设备建议与核心设备分角色部署，不直接把专线打到核心里
SiowAI 草案

## Slide 3
2. 推荐逻辑架构
优先采用 L3 互联，边界与核心分层
客户 DC
L3 交付优先
建议双 BGP 邻居
边界接入层
Edge-1 / Edge-2
BGP / BFD
VRF / ACL
链路健康探测
核心/汇聚层
Core-1 / Core-2
承接业务网段
路由汇聚
策略下发
安全与业务承载
客户互联 VRF
关键流量进防火墙
非关键流量走 ACL 边界控制
推荐技术选型
专线交付尽量采用 L3，而非大二层透传
边界与核心之间可用动态路由或清晰静态路由
客户互联业务建议单独 VRF / VLAN
为什么不优先大二层
广播域拉长，故障面扩大
跨机房二层更难排障
切换和安全边界更复杂
推荐第一期形态
双边界 + 双核心 + L3/BGP/BFD
专线主备优先，后续再评估双活
安全控制与转发性能分层处理
SiowAI 草案

## Slide 4
3. 安全设计建议
既要隔离，也要避免 100G 成为安全瓶颈
客户专线互联流量建议放入独立 VRF / 安全域，不直接混入生产核心网络。
基础边界控制建议优先用路由策略 + ACL + 白名单，限制可达网段和端口。
关键业务流量再进入防火墙或安全设备，不建议一开始就把全部 200G 流量做重型深度检查。
管理面与业务面必须隔离，边界设备、核心设备、运维跳板机分权管理。
如有更高安全要求，可评估 MACsec、流量镜像审计、IDS/IPS，但需核算吞吐瓶颈。
最低安全基线
专线独立 VRF
ACL 白名单
管理面隔离
增强项
关键业务流量进入防火墙
流量审计 / 镜像
异常检测
重点提醒
“全流量深度安全” 很可能拖垮 100G/200G 吞吐
安全策略要和性能目标一起设计
SiowAI 草案

## Slide 5
4. 冗余与切换建议
第一期建议主备优先，后续再评估双活
方案 A：双活
两条链路同时承载
依靠 ECMP / BGP 策略分担流量
优点：带宽利用率高
缺点：设计与排障复杂度更高
方案 B：主备（第一期推荐）
专线 A 主用，专线 B 备份
通过 LocalPref / AS Path / MED 控制优先级
优点：更稳，更容易运维
缺点：备链带宽平时闲置
故障探测与收敛
建议 BGP + BFD
边界与核心都要有明确的故障切换逻辑
避免把“人工切换”作为唯一手段
如果客户侧网络能力成熟、双方运维也足够强，再考虑双活。
如果这是第一期上线，主备模式通常更容易交付，也更适合安全与运维收口。
无论双活还是主备，物理链路隔离和双设备承接都是前提。
SiowAI 草案

## Slide 6
5. 设备建议与下一步
先锁架构，再锁型号
边界设备建议
支持原生 100G
支持 BGP / BFD / VRF / ACL
建议采用两台独立设备承接专线
核心/汇聚建议
双核心或双汇聚
具备高密 100G/40G/25G 承接能力
与边界设备分角色部署
厂商建议
优先沿用现网主平台
Cisco / Arista / Juniper / H3C / Huawei 均有可选型
先按能力和运维体系筛选
推荐第一期：双 100G 专线 + 双边界 + 双核心 + L3/BGP/BFD + 主备切换。
后续待确认：客户侧 L2/L3 交付方式、是否要求双活、是否必须链路加密、是否需防火墙全流量串接。
实施顺序建议：先确认交付边界和安全要求，再做设备选型和详细低层设计。
一句话结论：第一期建议采用“L3 主备 + 双边界 + 双核心 + 专线独立安全域”的稳妥方案。
SiowAI 草案